Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(май 2014 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | РУ-0,4 кВ ТП-215 щит №2 | 05.05.2014 09-00 | 05.05.2014 12-00 | Ремонт руб.№16 |
| 2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-197 руб.№6 до ВРУ-0,4 кВ пр. Ленина,4 | 06.05.2014 08-00 | 06.05.2014 12-00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ |
| 3 | ТП-81 руб.№4 | 06.05.2014 08-00 | 08.05.2014 12-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 4 | КЛ-0,4 кВ от ТП-197 руб.№6 до ВРУ-0,4 кВ пр. Ленина,4 | 06.05.2014 13-00 | 06.05.2014 18-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 5 | КЛ-6 кВ от ТП-197 яч.№2 до ТП-17 яч.№5 | 05.05.2014 08-00 | 07.05.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 6 | ТП-13 | 13.05.2014 09-00 | 13.05.2014 12-00 | Текущий ремонт тр-ра: устранение подтекания масла из-под шпилек 0,4/10 кВ, доливка масла, подтяжка болтовых соединений |
| 7 | ТП-242 | 13.05.2014 13-30 | 13.05.2014 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №2:устранение подтекания масла из-под шпилек 0,4/10 кВ, доливка масла, подтяжка болтовых соединений |
| 8 | ТП-21 | 14.05.2014 09-00 | 14.05.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 9 | ТП-217 | 15.05.2014 11-00 | 15.05.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 10 | ТП-3 | 16.05.2014 09-00 | 16.05.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 11 | ТП-70 | 19.05.2014 09-00 | 19.05.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 12 | КЛ-10 кВ от ТП-809 яч.№7 до ТП-810 яч.№7 | 19.05.2014 08-00 | 21.05.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 13 | РУ-0,4 кВ ТП-381 щит №2 | 20.05.201414-00 | 20.05.2014 15-00 | Переопрессовка кабельного наконечника на КЛ-0,4 кВ руб.№7 |
| 14 | ТП-18 | 21.05.2014 09-00 | 21.05.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 15 | РУ-6 кВ ТП-50 яч.№3 | 21.05.2014 13-00 | 21.05.2014 16-00 | Присоединение новой КЛ-6 кВ от ТП-18 яч.№1 с отсоединением старой КЛ-6 кВ от ТП-18 яч.№1 |
| 16 | РУ-6 кВ ТП-98 секция I | 22.05.2014 09-00 | 22.05.2014 12-00 | Средний ремонт оборудования |
| 17 | ТП-98 | 22.05.2014 09-00 | 22.05.2014 12-00 | Средний ремонт оборудования РУ-0,4 кВ щит №1, тр-ра №1 |
| 18 | РУ-6 кВ ТП-98 секция II | 22.05.2014 13-00 | 22.05.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 19 | ВЛ-6 кВ от ТП-620 яч.№3 до п/п №16 | 22.05.2014 13-00 | 22.05.2014 17-00 | Обрезка деревьев |
| 20 | ТП-98 | 22.05.2014 13-00 | 22.05.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования РУ-0,4 кВ щит №2, тр-ра №2 |
| 21 | РУ-10 кВ ТП-245 яч.№1 | 26.05.2014 08-00 | 27.05.2014 17-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-10 кВ в сторону ТП-246 яч.№1 с испытанием кабеля |
| 22 | КЛ-6 кВ от ТП-737 яч.№6 до ТП-72 яч.№20 | 26.05.2014 08-00 | 28.05.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 23 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-755 руб.№2,№3 пр.Ленина,16 опора №6 | 28.05.2014 08-00 | 28.05.2014 17-00 | Замена опоры ж/б |
| 24 | ТП-55 руб.№2 | 26.05.2014 13-00 | 26.05.2014 15-00 | Восстановление ввода на ж/д ул.Титова,24,26 |
| 25 | РУ-0,4 кВ ТП-488 щит №1 | 30.05.2014 17-30 | 30.05.2014 18-30 | Монтаж ПУ на руб.№7 |
| 2-й эксплуатационный район |
| 26 | КЛ-6кВ от ТП-850 яч.2 до ТП-281 яч.1 | 15.05.2014 | 17.05.2014 | Включение КЛ под напряжение |
| 27 | КЛ-6кВ от ТП-850 яч.4 до ТП-340 яч.2 | 15.05.2014 | 17.05.2014 | Включение КЛ под напряжение |
| 28 | КЛ-6кВ от ТП-850 яч.4 до ТП-340 яч.2 | 15.05.2014 | 17.05.2014 | Включение КЛ под напряжение |
| 29 | КЛ-6кВ от ТП-850 яч.5 до ТП-327 яч.1 | 15.05.2014 | 17.05.2014 | Включение КЛ под напряжение |
| 30 | КЛ-6кВ от ТП-128 до ВЛ в сторону ТП-124 | 21.05.2014 | 21.05.2014 | Монтаж концевой муфты |
| 31 | КЛ-6кВ от ТП-408 до ВЛ |  |  | Монтаж концевой муфты |
| 32 | ВЛ-10кВ от ТП-45 до Р-17 | 05.05.2014 | 05.05.2014 | Замена опоры №3,перетяжка линейных проводов после ДТП |
| 33 | ВЛ-6кВ от ТП-392 до Р-24 | 16.05.2014 | 20.05.2014 | Допуск бригады «Мехколонна-89» для капитального ремонта линии, обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 34 | ВЛ-6кВ от ТП-784 до ТП-183 | 26.05.2014 | 29.05.2014 | Допуск бригады «Мехколонна-89» для капитального ремонта линии |
| 35 | ВЛ-0,4кВ от ТП-784 руб.2 по ул.Тамбовская | 26.05.2014 | 29.05.2014 | Замена опор №15-20 |
| 36 | ТП-45 | 05.05.2014 | 05.05.2014 | Внеплановый ремонт оборудования ТП |
| 37 | ТП-850 | 15.05.2014 | 15.05.2014 | Включение ТП под напряжение |
| 38 | ТП-371 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | Демонтаж и монтаж тр-ров для ремонта строительной части |
| 3-й эксплуатационный район |
| 39 | ТП-322 руб.1 | 7.05.2014 | 07.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 40 | ТП-480 руб.2 | 13.05.2014 | 13.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 41 | ТП-829 руб.6 | 14.05.2014 | 14.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 42 | ТП-829 руб.6 | 15.05.2014 | 15.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 43 | ТП-480 руб.2 | 19.05.2014 | 19.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 44 | ТП-194 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 45 | ТП-418 руб.14 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 46 | ТП-135 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | Монтаж АССИ |
| 47 | ТП-509 | 26.05.2014 | 26.05.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 48 | ТП-418 руб.3,4 | 26.05.2014 | 26.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 49 | ТП-182 | 27.05.2014 | 27.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 50 | ТП-510 | 29.05.2014 | 29.05.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 51 | ТП-418 руб.1 | 29.05.2014 | 29.05.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |