# Порядок технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО-ТФ «Ватт»

Одним из основных видов деятельности ЗАО – Технической фирмы «Ватт» является технологическое присоединение энергопринимающих устройств физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям ЗАО – ТФ «Ватт» на территории г. о. Саранск.

Технологическое присоединение – это комплекс мероприятий, осуществляемый для подключения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям. Под энергопринимающим устройством понимается совокупность машин (аппаратов, линий и иного оборудования), находящихся у заявителя в собственности или на ином законном праве и обеспечивающих возможность потребления электрической энергии.

Деятельность по технологическому присоединению осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов:

# Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 - Ф3 «Об электроэнергетике» (с изменениями от 22 августа, 30 декабря 2004 г., 18 декабря 2006 г., 4 ноября 2007 г., 14 июля, 25 декабря 2008 г., 23 ноября 2009 г., 9 марта, 26, 27 июля, 28 декабря 2010 г.).

# Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
(с изменениями от 31 августа 2006 г., 21 марта, 26 июля 2007 г., 14 февраля, 21 апреля, 15 июня, 2 октября 2009 г., 3 марта, 15 мая, 9 июня, 24 сентября 2010 г.).

# Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (с изменениями от 22 декабря 2006 г., 18 декабря 2007 г., 29 декабря 2009 г., 26 октября 2010 г.).

# Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.

# Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 27 июля, 16 октября, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 28 февраля, 10 мая, 19 июня, 24 июля, 30 октября, 8 ноября 2007 г., 13 мая, 14, 22, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 17, 24 июля, 25, 27 декабря 2009 г., 22 июля, 29 декабря 2010 г.) Статья 89 «Земли энергетики».

# Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (с изменениями от 31 декабря 2004 г., 17 октября, 11 ноября, 7 декабря 2005 г., 29 мая, 31 августа, 29 декабря 2006 г., 21 марта, 7 апреля, 29 декабря 2007 г., 18, 28 июня 2008 г., 14 февраля, 10 марта, 15, 22 июня, 30 июля, 14 сентября, 21 декабря 2009 г., 3 марта, 5 апреля, 15, 31 мая, 8, 29 сентября 2010 г.).

# Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 №14 «Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)».

# Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 № 674 «О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями» (с изменениями от 29 июля 2010 г.).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

- Постановление Правительства РФ от 09.02.2009 №98 «Об утверждении Правил осуществления контроля за применением платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы».

- Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 30.04.2008 № 216 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению предварительных параметров выдачи мощности строящихся (реконструируемых) генерирующих объектов в условиях нормальных режимов функционирования энергосистемы, учитываемых при определении платы за технологическое присоединение таких генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 «Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

# Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 7 апреля 2008 г. № 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» (с изменениями от 20 августа 2008 г.).

- Письмо Ростехнадзора от 15.07.2008 № КП-24/756 «О применении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

- Постановление Региональной Энергетической комиссии Республики Мордовия от 28.12.2010 г. № 71 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2011 г.».

Порядок технологического присоединения к электрическим сетям

осуществляется в следующем порядке:

Для технологического присоединения к электрическим сетям ЗАО-ТФ «Ватт» физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителем в Центр обслуживания клиентов ЗАО – ТФ «Ватт» подается заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Заявка подается в двух экземплярах с описью вложения.

В заявке, направляемой заявителем, должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, должны быть указаны:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

д) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

е) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

ж) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

з) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;

и) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

д) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

е) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

ж) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

з) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно.

В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) место жительства заявителя;

в) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

д) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

д) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

е) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

ж) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

з) срок временного присоединения.

Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

К заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд)  и возможности переключения нагрузок (генерации) по   внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего или получающего документы, в случае, если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

После регистрации поданной заявителем заявки ЗАО – ТФ «Ватт» осуществляет:

1. Проверку сведений и документов, прилагаемых к заявке. При отсутствии полных сведений и документов заявитель уведомляется в течение 6 (шести) рабочих дней с даты получения заявки. Следующие этапы технологического присоединения осуществляются после предоставления заявителем недостающих сведений и документов.

2. Рассмотрение заявки на наличие технической возможности.

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных выше критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует. При отсутствии технической возможности технологического присоединения заявитель уведомляется о данном факте.  В данном случае технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту, т.е. с созданием технической возможности.

Этапы технологического присоединения к электрическим сетям

без создания технической возможности:

1. Подача заявки в соответствии с вышеуказанным порядком.

2. Заключение Договора технологического присоединения (ДТП):

- подготовка ДТП;

- подготовка Технических условий (ТУ) – являются неотъемлемым приложением к ДТП, содержат подробные требования к работам, выполняемым как заявителем, так и ЗАО-ТФ «Ватт»;

- направление заявителю для подписания заполненный и подписанный  проект ДТП в 2 экземплярах и ТУ в течение 30 дней со дня получения заявки (недостающих сведений);

- подписание ДТП заявителем в течение 30 дней с даты получения подписанного ЗАО-ТФ «Ватт» проекта ДТП;

- направление заявителем в адрес ЗАО-ТФ «Ватт»1 экземпляра подписанного ДТП с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ДТП;

- ДТП считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в адрес ЗАО-ТФ «Ватт».

3. Оплата заявителем суммы по ДТП.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО – ТФ «Ватт» на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА для заявителей, запрашивающих третью категорию надежности электроснабжения с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт (при наличии технической возможности), независимо от уровня напряжения и объема присоединяемой мощности установлен Постановлением Региональной Энергетической Комиссии РМ от 28.12.2010 г. в размере 70, 20 рублей за 1 кВт (без НДС).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо отметить также особую группу заявителей – юридические лица – некоммерческие организации для поставки электроэнергии гражданам – членам этих организаций, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе. Плата данных заявителей ЗАО – ТФ «Ватт» составляет 550 рублей (с НДС), умноженным на количество членов (абонентов) этих организаций, при условии присоединения каждым членом этих организаций не более 15 кВт.

К юридическим лицам – некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;

- гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе.

4. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ДТП.

К данным мероприятиям относятся:

- подготовка и выдача ЗАО-ТФ «Ватт» ТУ и их согласование с системным оператором;

- разработка ЗАО-ТФ «Ватт» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

- разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение ТУ заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;

- проверка ЗАО-ТФ «Ватт» правильности выполнения заявителем ТУ;

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Волжско-Окское управление Ростехнадзора). В случае, если ТУ подлежат согласованию с филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы РМ», то осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств осуществляется должностным лицом филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы РМ».

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению  не может превышать:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) – для заявителей, направляющих заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности;

- 6 месяцев – в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности для заявителей:

а). физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;

б). юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

в). имеющих на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие  устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям, которые вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания.

- 1 год – для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года – для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

5. Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки:

Данное разрешение не требуется при технологическом присоединении объектов следующих категорий  заявителей:

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, направивших заявку в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- заявителей, направивших заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- физических лиц, направивших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 

     Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти РФ по технологическому надзору является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор»). Ее региональное подразделение в Республике Мордовия – Волжско- Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор».

В случае, если представителями «Ростехнадзора» установлена полная готовность энергооборудования, подписывается Акт допуска энергоустановки в эксплуатацию.  В случае выявления замечаний выдается предписание устранить их.

6. Составление Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акта об осуществлении технологического присоединения.

7. Получение счет-фактуры в бухгалтерии ЗАО-ТФ «Ватт».

8. Заключение Договора купли – продажи электроэнергии и мощности с ООО Электросбытовая компания «Ватт – Электросбыт».

9. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Проведение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»).

10. Распоряжение на включение.

11. Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

Этапы технологического присоединения к электрическим сетям с созданием

технической возможности (по индивидуальному проекту).

1. Подача заявки в соответствии с вышеуказанным порядком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Технологическое присоединение к электрическим сетям с созданием технической возможности (по индивидуальному проекту) не осуществляется для заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, направляемых заявку в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также физических лиц, направляемых заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, в  случае  технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно.

2. Направление  ЗАО-ТФ «Ватт» заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в 30-дневный срок после получения заявки.

К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы:

а) проект договора;

б) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором);

в) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту;

г) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

3. Уведомление ЗАО-ТФ «Ватт» заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления.

4. Утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом ЗАО - ТФ «Ватт», а ЗАО - ТФ «Ватт» направляет в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления. Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов и сведений.

При сложном характере технологического присоединения (при присоединении объектов по производству электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 5 МВт, или энергопринимающих устройств, присоединяемая мощность которых превышает 750 кВА) срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.

5. Заключение Договора технологического присоединения (ДТП):

- подготовка ДТП;

- подготовка Индивидуальных Технических условий (ИТУ) - неотъемлемое приложение к ДТП;

- направление заявителю для подписания заполненный и подписанный  проект ДТП в 2 экземплярах, ИТУ и решение Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.

- подписание ДТП заявителем в течение 30 дней с даты получения подписанного ЗАО – ТФ «Ватт» проекта ДТП в случае, если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, установленном Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия. Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как ЗАО – ТФ «Ватт», так и заявителем (по выбору заявителя). Если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному проекту либо их часть осуществляются заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

В случае отказа заявителя от заключения договора, заявитель в течение 30 дней оплачивает ЗАО – ТФ «Ватт» фактически понесенные  расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия об установлении платы за технологическое присоединение по  индивидуальному проекту.

- направление заявителем в адрес ЗАО – ТФ «Ватт» 1 экземпляра подписанного ДТП с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ДТП;

- ДТП считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ЗАО – ТФ «Ватт»  .

6. Оплата заявителем суммы по ДТП, утвержденной Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

7. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ДТП:

- подготовка и выдача ЗАО – ТФ «Ватт» ИТУ и их согласование с системным оператором;

- разработка ЗАО – ТФ «Ватт»  проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ИТУ;

- разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ИТУ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- заключение ЗАО – ТФ «Ватт» договора подряда;

- выполнение ИТУ заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ИТУ;

- проверка сетевой организацией правильности выполнения заявителем ИТУ;

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Волжско-Окское управление Ростехнадзора). В случае, если ТУ подлежат согласованию с филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы РМ», то осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств осуществляется должностным лицом филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы РМ».

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению  не может превышать:

- 1 год – для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года – для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон.

8. Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки в управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

Данное разрешение не требуется при технологическом присоединении объектов следующих категорий заявителей:

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, направивших заявку в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- заявителей, направивших заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

- физических лиц, направивших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 

     Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти РФ по технологическому надзору является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор»). Ее региональное подразделение в Республике Мордовия – Волжско- Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор».

В случае, если представителями «Ростехнадзора» установлена полная готовность энергооборудования, подписывается Акт допуска энергоустановки в эксплуатацию.  В случае выявления замечаний выдается предписание устранить их.

9. Составление Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акта об осуществлении технологического присоединения.

10. Получение счет-фактуры в бухгалтерии ЗАО-ТФ «Ватт».

11. Заключение Договора купли – продажи электроэнергии и мощности с ООО Электросбытовая компания «Ватт – Электросбыт».

12. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Проведение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»).

13. Распоряжение на включение.

14. Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

Образцы документов:

- Заявка физического лица на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

- Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств  для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

- Заявка юридического лица и индивидуального предпринимателя в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

- Заявка для юридического лица или индивидуального предпринимателя на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых более 750 кВА.

- Заявка для юридического лица или индивидуального предпринимателя на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА.

- Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту.

- Договор технологического присоединения энергопринимающих устройств физических лиц с присоединенной мощностью до 15 кВт включительно.

- Договор технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с присоединенной мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно.

- Договор технологического присоединения энергопринимающих устройств физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с присоединенной мощностью  до 750 кВА включительно.

- Договор технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с присоединенной мощностью до 15 кВт включительно.

По вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств обращаться:

Центр обслуживания клиентов  ЗАО-ТФ «Ватт»
Адрес : 430007, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Осипенко, д. 93

Телефон: 8-8342-35-25-25

График работы Центра:
Пн, Ср., Пт: с 8:00 до 17:00.

Вт., Чт.: с 8:00 до 15:00
Обед: с 12:00 до 13:00
Выходной – суббота, воскресенье.