Приложение № 1

к договору технологического

присоединения № _______

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ ____________________                                                                             «____»  ______________ 20___  г.

Наименование сетевой организации:

Закрытое акционерное общество – техническая фирма «Ватт»

Наименование заявителя:

__________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ________________.

2. Местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: __________________.

3. Максимальная  мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя / поэтапное распределение мощности: ________кВт / один этап.

4.   Категория надежности: _____________.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: ____________ кВ.

6.   Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: __________год.

7.   Точка(и) присоединения  (вводные  распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ___________________(кВт).

8.   Основной источник питания:  _________________________.

9.   Резервный источник питания: ---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сетевая организация осуществляет:

  - Согласование проекта технологического присоединения;

  - Проверку выполнения ТУ;

  - Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ЗАО-ТФ «Ватт» и Заявителем;

11. Заявитель осуществляет:

  - С привлечением проектной организации, имеющей Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, разработать и представить на согласование «Сетевой организации» проектную документацию на технологическое присоединение, отвечающую требованиям нормативно-технической документации и ТУ;

  - ________________________________________;

  - В точке присоединения к электрическим сетям ЗАО-ТФ «Ватт» установку измерительного комплекса, включающего в себя:

    - Электронный счётчик электрической энергии, отвечающий следующим требованиям:

____________________________

____________________________

Счетчик должен быть установлен в металлическом ящике с устройствам для запирания и опломбирования. Ящик должен быть заземлен;

Перед установкой счётчик должен быть запрограммирован и занесен в базу данных в службе транспорта электрической энергии фирмы «Ватт» (программирование бесплатное).

    - Трансформаторы тока. Тип и параметры трансформаторов тока определить проектом. Трансформаторы тока должны иметь крышку для пломбирования вторичных цепей.

  - Установку в электрощитовой __________________________вводно-распределительного устройства (ВРУ-0,4 кВ) с контрольным прибором учета электроэнергии. Тип ВРУ определить проектом;

  - Монтаж на вводе защитного заземления, системы уравнивания потенциалов, главной заземляющей шины (ПУЭ 7 издания п.7.1.87; технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж»; от 16.02.2004 года №6/2004);

  - Соответствие энергопринимающих устройств требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261 ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Поддержание на границе балансовой принадлежности показателей качества электрической энергии в нормально допустимых пределах согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

  - Проект технологического присоединения согласовать с ЗАО-ТФ «Ватт».

  - Выполнить работы по реализации проекта разработанного в соответствии с данными ТУ.

12.Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ______________.

Главный инженер ЗАО-ТФ «Ватт»                                             О. В. Ларькин

«_____» _______________ 20___ г.

Технические условия подготовил

Инженер                                     ______________________________________

Согласовано:

Начальник  эксплуатационного района    _____________________________