| Уведомление о внесении поправок |
| --- |
| в Документацию по открытому запросу предложений № 11-ОЗП от 02.05.2012г. |
| на право заключения договора подряда по ремонту фасада мастерской СГЭС |
| « 11 » мая . | 2012 года |  | № | 11-ОЗП-1п . |
| г. Саранск |

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

## Виды и объемы выполнения работ

| № п/п | Виды работ и применяемых материалов | Ед. изм. | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж наружной облицовки поверхности стен | 100 м2 | 4.3512 |
| 2. | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) алюминиевыми композитными панелями АКП ALTEC Г4 толшиной 3 мм | 100 м2 | 4.7449 |
| 2.1 | Алюминиевые композитные панели АКП ALTEC Г4 толшина 3 мм | м2 | 550.4084 |
| 2.2 | Горизонтальный оцинкованный ПН профиль 40х40 | м | 2550 |
| 2.3 | Вертикальный оцинкованный ПС профиль 40х40 | м | 850 |
| 2.4 | Кронштейны | м | 1350 |
| 3. | Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе | 100 м2 | 0.395 |
| 3.1 | Горизонтальный оцинкованный ПН профиль 40х40 | м | 194 |
| 3.2 | Вертикальный оцинкованный ПС профиль 40х40 | м | 142 |
| 3.3 | Искусственный камень | м2 | 41.475 |
| 4. | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 | 0.4684 |
| 5. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.2712 |
| 6. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (поясок над цоколем) | 100 м2 | 0.0625 |
| 7. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1.45 |
| 8. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных | 100 м2 | 1.1 |

|  | «Согласовано» Главный инженер ЗАО – ТФ «Ватт» __________________ Ларькин О.В. «____» __________________ 2012 г. |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам / Председатель ПДЗК ЗАО – ТФ «Ватт» | Тимофеева С.П. |